MELLÉKLETEK

a

következőhöz:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról

I. MELLÉKLET

Az üzemeltető illetékes hatóságnál tett bejelentésében közlendő információk

1. A közepes tüzelőberendezés névleges bemenő hőteljesítménye (MW);

2. A közepes tüzelőberendezés típusa;

3. A használt tüzelőanyagok típusa és aránya a II. mellékletben meghatározott tüzelőanyag-kategóriák szerint;

4. A közepes tüzelőberendezés üzembe helyezésének időpontja;

5. Gazdasági tevékenységi terület, amelyhez a közepes tüzelőberendezést vagy az azt alkalmazó létesítményt sorolják (NACE-kód);

6. A közepes tüzelőberendezés üzemóráinak várható száma és az átlagos terhelés;

7. Alkalmazandó kibocsátási határértékek, valamint az üzemeltető által aláírt nyilatkozat arról, hogy a tüzelőberendezést az 5. cikkben meghatározott időponttól fogva az említett értékeknek megfelelően üzemelteti;

8. Az 5. cikk (2) bekezdése második albekezdésének alkalmazása esetén az üzemeltető által aláírt nyilatkozat arról, hogy a tüzelőberendezést évente legfeljebb 300 órán át üzemelteti;

9. Az üzemeltető neve és hivatalos székhelye, valamint helyhez kötött közepes tüzelőberendezés esetében az a helyszín (pontos címmel), ahol a berendezés található.

II. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett kibocsátási határértékek

Az e mellékletben meghatározott valamennyi kibocsátási határérték kiszámításának alapja: 273,15 K hőmérséklet, 101,3 kPa nagyságú nyomás, a füstgázok vízgőztartalmának korrekciója, szilárd tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezések esetében 6 %-os, cseppfolyós vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 %-os, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 %-os O2-tartalom.

1. rész

Meglévő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek

1. Motoroktól és gázturbináktól eltérő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm³)

| Szennyező anyag | Szilárd biomassza | Egyéb szilárd tüzelőanyagok | A nehéz fűtőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagok | Nehéz fűtőolaj | Földgáz | A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 650 | 650 | 200 | 650 | 200 | 250 |
| Szálló por | 30(1) | 30 | 30 | 30 | - | - |

(1) 45 mg/Nm3 a legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében.

2. Motorokra és gázturbinákra alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm³)

| Szennyező anyag | A berendezés típusa | Folyékony tüzelőanyagok | Földgáz | A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | motorok és gázturbinák | 60 | - | 15 |
| NOX | motorok | 190 (1) | 190 (2) | 190 (2) |
|  | gázturbinák (3) | 200 | 150 | 200 |
| Szálló por | motorok és gázturbinák | 10 | - | - |

(1) 1850 mg/Nm³ az alábbiak esetében:

i. dízelmotorok, amelyeknek gyártása 2006. május 18. előtt megkezdődött;

ii. kettős üzemű motorok folyékony üzemmódban.

(2) 380 mg/Nm³ a gáz üzemmódban működő kettős üzemű motorok esetében.

(3) A kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak.

2. rész

Új közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek

1. Motoroktól és gázturbináktól eltérő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm³)

| Szennyező anyag | Szilárd biomassza | Egyéb szilárd tüzelőanyagok | A nehéz fűtőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagok | Nehéz fűtőolaj | Földgáz | A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 200 | 400 | 170 | 350 | - | 35 |
| NOX | 300 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 |
| Szálló por | 20(1) | 20 | 20 | 20 | - | - |

(1) 25 mg/Nm3 a legfeljebb 5 MW névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében

2. Motorokra és gázturbinákra alkalmazandó kibocsátási határértékek (mg/Nm³)

| Szennyező anyag | A berendezés típusa | Folyékony tüzelőanyagok | Földgáz | A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | motorok és gázturbinák | 60 | - | 15 |
| NOX | motorok | 190 (1) | 95 (2) | 190 |
|  | gázturbinák (3) | 75 | 50 | 75 |
| Szálló por | motorok és gázturbinák | 10 | - | - |

(1) 225 mg/Nm³ a folyékony üzemmódban működő kettős üzemű motorok esetében.

(2) 190 mg/Nm³ a gáz üzemmódban működő kettős üzemű motorok esetében.

(3) A kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak.

III. MELLÉKLET

Referenciaértékek az 5. cikk (4) bekezdésében említett szigorúbb kibocsátási határértékek alkalmazása esetén

Az e mellékletben meghatározott valamennyi kibocsátási határérték kiszámításának alapja: 273,15 K hőmérséklet, 101,3 kPa nagyságú nyomás, a füstgázok vízgőztartalmának korrekciója, szilárd tüzelőanyagokkal működő tüzelőberendezések esetében 6 %-os, cseppfolyós vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 %-os, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 %-os O2-tartalom.

Motoroktól és gázturbináktól eltérő közepes tüzelőberendezésekre alkalmazandó kibocsátási határértékek referenciaértékei (mg/Nm³)

| Szennyező anyag | Névleges hőteljesítmény (MW) | Szilárd biomassza | Egyéb szilárd tüzelőanyagok | Folyékony tüzelőanyagok | Földgáz | A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | 1–5 | 200 | 100 | 120 | 70 | 120 |
|  | > 5–50 | 145 | 100 | 120 | 70 | 120 |
| Szálló por | 1–5 | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | > 5–50 | 5 | 5 | 5 | - | - |

Motorokra és gázturbinákra alkalmazandó kibocsátási határértékek referenciaértékei (mg/Nm³)

| Szennyező anyag | A berendezés típusa | Folyékony tüzelőanyagok | Földgáz | A földgáztól eltérő gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOX | motorok | 150 | 35 | 35 |
|  | gázturbinák (1) | 50 | 20 | 50 |

(1) A referenciaérték kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkozik.

IV. MELLÉKLET

A kibocsátások nyomon követése

1.	Az 1 MW-nál nagyobb, de 20 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében legalább háromévente, a legalább 20 MW, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű közepes tüzelőberendezések esetében pedig legalább évente el kell végezni a SO2-, a NOx- és a szállópor-kibocsátások rendszeres mérését.

2.	Csak azon szennyező anyagokra vonatkozóan van szükség mérésre, amelyekre a II. melléklet az érintett berendezéssel összefüggésben kibocsátási határértékeket határoz meg.

3.	Az első méréseket a berendezés nyilvántartásba vételétől számított három hónapon belül kell elvégezni.

4.	A 1. pontban említett SO2-mérés alternatívájaként az illetékes hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott egyéb eljárások is alkalmazhatók a SO2-kibocsátás meghatározására.

5.	A szennyező anyagok mintavételezését és elemzését, a folyamatparaméterek mérését, valamint a 4. pontban említettek szerint alkalmazott alternatív eljárásokat a CEN-szabványokkal összhangban kell elvégezni. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő CEN-szabvány, olyan ISO-, országos vagy egyéb nemzetközi szabványokat kell figyelembe venni, amelyek az adatszolgáltatást ezzel tudományos szempontból egyenértékű minőségben tudják biztosítani.