DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

care însoțește documentul

Propunere de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului

privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE

1.	Definirea problemei

La începutul celei de-a treia perioade de comercializare (2013-2020), schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) era caracterizată de un excedent de aproximativ 2 miliarde de certificate. Se estimează că excedentul de certificate va crește în următorii ani, ajungând la o cifră de peste 2,6 miliarde până în 2020, urmând să scadă treptat la aproximativ 2,1 miliarde până în 2028 (scenariul de referință).

Actualul dezechilibru al schemei EU ETS se explică în primul rând prin criza economică și printr-un aflux semnificativ de credite internaționale la sfârșitul fazei 2, având în vedere restricțiile referitoare la utilizarea anumitor credite introduse în faza 3. Există o neconcordanță între oferta de certificate de emisii scoase la licitație, care este stabilită în mod foarte rigid, și cererea de certificate, care este flexibilă și influențată de ciclurile economice, de prețurile combustibililor fosili, precum și de politicile complementare care duc la reducerea emisiilor.

Deși într-un sistem de plafonare și comercializare, cum este schema EU ETS, obiectivul de mediu convenit (exprimat printr-un plafon care limitează emisiile totale pentru o anumită perioadă) este garantat, eficiența din punctul de vedere al costurilor (exprimată prin costul total) este și ea esențială. Prezența unui excedent semnificativ de certificate de emisii reprezintă o problemă care riscă să oblige UE să aloce capital și să investească în proiecte implicând emisii ridicate de dioxid de carbon. El reduce eficiența dinamică a rezultatelor de pe piață și, prin urmare, antrenează creșterea costurilor totale relevante pentru combaterea schimbărilor climatice pe termen mediu și lung.

Ca măsură pe termen scurt pentru atenuarea efectelor acestei probleme în contextul dezechilibrelor temporare suplimentare cauzate de evoluțiile în materie de reglementare legate de tranziția la faza 3, Comisia a propus amânarea scoaterii la licitație a 900 de milioane de certificate de emisii la începutul fazei 3. Amânarea a primit un aviz favorabil din partea statelor membre în cursul procesului de comitologie din cadrul Comitetului privind schimbările climatice. Deși măsura este în prezent în curs de examinare de către Parlamentul European și Consiliu, evaluarea impactului pornește de la premisa că amânarea va avea loc. Amânarea și măsurile analizate în prezenta evaluare a impactului urmăresc obiective complementare.

După cum s-a subliniat deja în Raportul privind situația pieței europene a carbonului în 2012 (raportul privind piața carbonului), amânarea duce totuși la o creștere a excedentului în 2019 și 2020 și, prin urmare, nu afectează volumul mediu al excedentului structural de peste 1,8 miliarde de certificate în faza 3, cu un nivel maxim de 2,6 miliarde de certificate în 2020 (a se vedea Figura 1). Subiectul prezentei evaluări a impactului este tocmai acest excedent structural (și soluțiile pentru corectarea sa în mod durabil).

Figura 1: Profilul istoric și cel preconizat al ofertei și al cererii până în 2028, cu luarea în calcul a amânării

2.	Obiectiv

Obiectivul operațional este acela de a asigura eficiența intertemporală a pieței carbonului pe termen scurt și într-un orizont mai îndepărtat, în condiții de piață caracterizate prin licitații pe scară largă, având în vedere nevoia de simplitate și previzibilitate. În acest sens este necesar să se corecteze excedentul structural care se preconizează că va persista chiar și cu alte măsuri posibile după 2020 în contextul cadrului pentru 2030 (adică revizuirea factorului de reducere liniară, utilizarea de credite internaționale, extinderea sferei de aplicare). De asemenea, este necesar să se consolideze rezistența schemei EU ETS la eventualele evenimente la scară largă care ar putea perturba grav echilibrul dintre cerere și ofertă.

3.	Opțiuni

În raportul său privind piața carbonului din noiembrie 2012, Comisia a întocmit o listă neexhaustivă cuprinzând șase opțiuni de măsuri structurale. Evaluarea impactului privind cadrul pentru 2030 al politicii în materie de schimbări climatice și energie include o evaluare generală a impactului acestor opțiuni care nu au potențialul real de a restabili echilibrul dintre cerere și ofertă pe termen scurt, putând avea un impact numai în contextul aplicării cadrului pentru 2030 (revizuirea timpurie a factorului de reducere liniară, extinderea domeniului de aplicare a EU ETS la alte sectoare și utilizarea accesului la creditele internaționale). Având în vedere feedbackul primit de la părțile interesate, opțiunea creșterii cifrei-țintă nu a fost luată în considerare în evaluarea impactului privind cadrul pentru 2030. În timpul consultării publice referitoare la măsurile structurale, din discuții a reieșit o opțiune suplimentară: stabilirea unui mecanism de rezervă pentru a flexibiliza oferta de certificate de emisii scoase la licitație.

Tabelul 1: Compararea opțiunilor propuse în raportul privind piața carbonului

|  | Opiniile părților interesate* | Eficiența potențială în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării pieței europene a carbonului în faza 3 |
| --- | --- | --- |
| a) Creșterea obiectivului UE de reducere a emisiilor până la 30 % în 2020 | Adeziune foarte limitată | Chestiunea nu a făcut obiectul evaluării. Opțiunea ar fi fost însoțită de o reducere a ofertei de certificate scoase la licitație pe parcursul fazei 3 cu aproximativ 1,4 miliarde de certificate, măsură care ar putea avea potențialul de a îmbunătăți funcționarea pieței pe termen scurt. De fapt, proiecțiile de emisii pentru 2020 care servesc drept referință sunt foarte apropiate de nivelurile aferente obiectivului de reducere de 30 %, ceea ce înseamnă că, deși UE ar putea să nu fie pregătită să crească obiectivul la 30 %, realizarea deplină a celorlalte obiective convenite ar putea reduce emisiile în UE la un nivel care ar corespunde cadrului necesar pentru a atinge un prag mai apropiat de obiectivul de 30 %. |
| b) Retragerea unui număr de certificate în faza 3 | Adeziune medie | Retragerea timpurie a unui număr de certificate ar putea să ducă la o penurie de certificate și să amelioreze funcționarea pieței pe termen scurt. |
| c) Revizuirea timpurie a factorului anual de reducere liniară | Adeziune medie | Are un potențial limitat în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării pieței pe termen scurt, dar un impact pozitiv preconizat pe termen mediu și lung. |
| d) Extinderea domeniului de aplicare al schemei EU ETS la alte sectoare | Adeziune limitată (pentru faza 3) | Are un potențial limitat în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării pieței pe termen scurt. Provocările și potențialul, din punct de vedere administrativ, în ceea ce privește ameliorarea funcționării pieței începând cu faza 4 trebuie analizate mai în detaliu. Însă sunt posibile alte beneficii, de exemplu, stimulente neutre din punct de vedere tehnologic între sectoare. |
| e) Utilizarea accesului la credite internaționale | Adeziune limitată (pentru faza 3) | Are un potențial foarte limitat în ceea ce privește îmbunătățirea în mod suficient a funcționării pieței pe termen scurt. Restituirea agregată a creditelor internaționale a dus deja la utilizarea a mai mult de două treimi din cantitatea autorizată până în 2020. |
| f) Mecanisme discreționare de gestionare a prețurilor | Adeziune foarte limitată în ceea ce privește un mecanism axat pe prețuri | Chestiunea nu a făcut obiectul evaluării. Schema EU ETS este un instrument bazat pe volum, iar nu pe preț. |
| Opțiune suplimentară | Adeziune medie în ceea ce privește un mecanism axat pe ofertă (oferta de certificate scoase la licitație) care să corecteze dezechilibrul pieței | Are potențialul de a îmbunătăți funcționarea pieței pe termen scurt. O rezervă de certificate ar fi probabil mijlocul cel mai util și mai simplu. |

În consecință, această evaluare se concentrează pe cele trei opțiuni și pe mai multe subopțiuni care ar putea fi, în mod realist, puse în aplicare și ar putea deja restabili buna funcționare a EU ETS pe termen scurt:

- Opțiunea 1: Retragerea unui număr de certificate în faza 3

Opțiunea 2: Flexibilizarea ofertei de certificate scoase la licitație prin instituirea unei rezerve pentru stabilitatea pieței (opțiune suplimentară care se întemeiază pe o variantă a opțiunii privind mecanismele discreționare de gestionare a prețurilor din raportul privind piața cărbunelui)

Opțiunea 3: O combinație între instituirea rezervei pentru stabilitatea pieței și retragerea unui număr de certificate în faza 3

3.1.	Subopțiuni pentru o retragere permanentă

În sensul prezentei evaluări și având în vedere excedentul actual și evoluția preconizată a acestuia, limita maximă aplicabilă certificatelor retrase este majorată la 1 400 de milioane de certificate.

Alte cuantumuri ale certificatelor retrase pot, bineînțeles, să fie avute în vedere. Într-o analiză de sensibilitate, o altă subopțiune cu o limită mai mică (500 de milioane de certificate) a fost evaluată (opțiunea 1b).

3.2.	Subopțiunile privind rezerva pentru stabilitatea pieței

Rezerva pentru stabilitatea pieței ar funcționa, în principiu, în modul următor:

certificatele ar fi adăugate în rezervă fiind deduse din viitoarele volumele care vor fi scoase la licitație, cu scopul de a diminua instabilitatea pieței cauzate de un important excedent temporar în EU ETS;

certificatele ar fi scoase din rezervă fiind adăugate în viitoarele volumele care vor fi scoase la licitație, cu scopul de a diminua instabilitatea pieței cauzate de un important deficit temporar în EU ETS.

Fiind un mecanism bazat pe norme, rezerva pentru stabilitatea pieței ar schimba numai datele la care volumele de certificate sunt scoase la licitație, dar nu ar afecta nivelul sau momentul alocării cu titlu gratuit al certificatelor. De asemenea, aceasta nu ar afecta plafonul emisiilor și nu ar duce la o modificare a nivelului de ambiție în ceea ce privește mediul.

Pe baza evaluării preliminare a diferitelor aspecte structurale, mai multe subopțiuni referitoare la factorii determinanți pentru adăugarea certificatelor în rezervă sau scoaterea acestora din rezervă (factori declanșatori), precum și dimensiunea ajustării sunt evaluate din punctul de vedere al impactului asupra dezechilibrului pieței. Alte combinații de elemente ar fi, de asemenea, posibile.

Tabelul 2: Subopțiunile privind rezerva pentru stabilitatea pieței

| Descriere | Opțiunea | Factorul declanșator | Volumul ajustării |
| --- | --- | --- | --- |
| Marjă îngustă, în termeni relativi & ajustare nelimitată | 2a | Excedent total în afara intervalului de 40-50 % din plafon | Distanța față de marjă/ ajustare nelimitată |
| Marjă îngustă, în termeni relativi & ajustare limitată | 2b | Excedent total în afara intervalului de 40-50 % din plafon | O limită de 100 de milioane de certificate |
| Marjă largă, în termeni absoluți & ajustare nelimitată | 2c | Excedent total în afara intervalului de 400-1 000 de milioane de certificate | Distanța față de marjă/ ajustare nelimitată |
| Marjă largă, în termeni absoluți & ajustare limitată | 2d | Excedent total în afara intervalului de 400-1 000 de milioane de certificate | 10 % din excedentul cumulat/ tranșă de 100 de milioane de certificate |
| Variație anuală & ajustare nelimitată | 2e | Variația anuală a excedentului > 100 de milioane de certificate | Ajustare nelimitată/ variație a excedentului peste 100 de milioane de certificate |
| Variație anuală & ajustare limitată | 2f | Variația anuală a excedentului > 100 de milioane de certificate | 50 % din variația excedentului peste 100 de milioane de certificate |
| PIB | 2g | O creștere preconizată a PIB-ului în afara intervalului de 2-3 % | Tranșe de 200 de milioane de certificate |

Majoritatea subopțiunilor se concentrează asupra unor factori declanșatori bazați pe excedent. Acestea au avantajul considerabil de a putea ține seama de impactul politicilor complementare, cum ar fi măsurile privind sursele de energie regenerabilă și eficiența energetică. Având în vedere opiniile părților interesate cu privire la importanța menținerii caracteristicii schemei EU ETS, aceea de instrument bazat pe cantitate, pentru care semnalul prețului carbonului nu este fixat de către factorii de decizie, ci este dat de piață, factorii declanșatori bazați pe prețuri nu au făcut obiectul prezentei evaluări.

Prima serie de subopțiuni se concentrează asupra factorilor declanșatori bazați pe excedent (opțiunile 2a-2f), fie în ceea ce privește excedentul cumulat, fie în ceea ce privește variația excedentului. Mecanismul ar viza menținerea excedentului într-un interval-țintă prestabilit (o marjă). Întrucât punctele de vedere cu privire la valorile optime ale factorilor declanșatori nu sunt încă concludente, diferitele niveluri ale marjei excedentului sunt alese în așa fel încât să permită realizarea analizei de sensibilitate din punctul de vedere al impactului diferitelor niveluri și al diferitelor amplori ale marjei. În general sunt evaluate două variante, dintre care una oferă anumite garanții pentru a evita apariția unor variații importante ale ofertei de certificate scoase la licitație (fie prin limitarea amplorii ajustării, fie prin stabilirea ajustării ca procent din excedentul cumulat), iar cealaltă propune ajustări nelimitate.

O opțiune analizează o rezervă cu un factor declanșator bazat pe un indicator extern, și anume pe previziunile de creștere a PIB-ului publicate în previziunile economice europene, ediția din toamnă. Dat fiind că marja nu este în mod direct exprimată în certificate de emisii, factorii declanșatori bazați pe un indicator extern necesită, în orice caz, o etapă suplimentară constând în determinarea cantității de certificate care au fost înscrise în rezervă/ scoase din rezervă. Având în vedere că este dificil să se convertească în mod exact unitatea de creștere a PIB-ului într-un anumit număr de certificate, factorul declanșator bazat pe un indicator extern este evaluat numai în combinație cu cantitățile prestabilite de ajustare de 200 de milioane de certificate.

3.3.	Subopțiuni privind o combinație între rezerva pentru stabilitatea pieței și retragerea permanentă a certificatelor

Pentru a facilita comparația, pentru componenta privind retragerea permanentă este utilizată aceeași cantitate ca și în opțiunea 1b, și anume 500 de milioane de certificate. În ceea ce privește modul în care este concepută rezerva pentru stabilitatea pieței, aceasta se bazează pe opțiunea centrală (opțiunile centrale) care apar(e) în urma evaluării prealabile a diferitelor subopțiuni privind rezerva pentru stabilitatea pieței, adică fără o marjă largă exprimată în termeni absoluți și cu ajustarea anuală constând în înscrierea certificatelor în rezervă, definită ca o parte din excedentul cumulat.

4.	Analiza impacturilor

4.1.	Echilibrul pieței

Se evaluează dacă opțiunile privind retragerea permanentă și rezerva pentru stabilitatea pieței corectează problema existentă a dezechilibrului considerabil al pieței. În cazul rezervei pentru stabilitatea pieței se evaluează, de asemenea, cu ajutorul datelor obținute în faza 2 (2008­2012), dacă diferitele opțiuni ar fi împiedicat apariția problemei în cazul în care ar fi fost deja puse în aplicare în faza 2.

Retragerea permanentă:

Se estimează că retragerea permanentă a unui volum mare de certificate (opțiunea 1a) va reduce rapid dezechilibrul pieței fără să declanșeze o creștere a excedentului mai târziu în faza 3. Acest lucru pare a concorda mai mult cu obiectivul privind eficiența intertemporală decât opțiunea de bază 0.

Reducerea la 500 de milioane a cantității de certificate care ar face obiectul retragerii permanente (opțiunea 1b) ar diminua în mod corespunzător efectul de stabilizare al măsurii, cu o creștere a excedentului mai târziu în faza 3 și cu îmbunătățiri mai limitate în ceea ce privește eficiența intertemporală decât retragerea unui volum mare de certificate.

Rezerva pentru stabilitatea pieței:

Există o diferență între capacitatea diverselor subopțiuni de a împiedica acumularea unui excedent important și aceea de a-l corecta odată ce acesta s-a acumulat deja (a se vedea Error! Reference source not found.). Anumite subopțiuni ar fi împiedicat problema într-o mai mare măsură decât altele, dar toate subopțiunile ar trebui să o poată rezolva, chiar dacă nu la fel de rapid.

Factorii declanșatori bazați pe excedent sunt mai eficienți decât cei bazați pe PIB în ceea ce privește identificarea variațiilor cererii care sunt cauzate nu doar de evoluțiile macroeconomice, ci și de alți factori care pot afecta cererea, cum ar fi impactul unor politici complementare. De asemenea, aceștia identifică mai bine factorii aferenți ofertei, cum ar fi modificările în ceea ce privește afluxul de credite internaționale.

Atunci când se compară diverși factori declanșatori bazați pe excedent, se constată că factorii bazați pe un excedent cumulat ar trebui să fie mai eficace decât cei bazați pe variațiile anuale ale excedentului în situația în care echilibrul pieței a fost deja îmbunătățit prin amânarea scoaterii la licitație a certificatelor. Deși ar putea fi mai eficace în ceea ce privește evitarea unui dezechilibru al pieței, factorii declanșatori bazați pe variațiile echilibrului nu conduc la reduceri suplimentare ale excedentului după ce piața nu mai este în echilibru.

Factorii declanșatori bazați pe excedent cu o marjă largă exprimată în termeni absoluți prezintă avantajul de a fi mai simpli. În plus, o marjă exprimată în termeni relativi care se reduce pe măsură ce plafonul scade ar putea înregistra rezultate slabe dacă tendința de acoperire împotriva riscurilor a crescut.

Este de așteptat ca o marjă mai largă să conducă la cantități mai mici de certificate și la ajustări mai puțin frecvente, precum și la variații mai mici ale volumului de certificate scoase la licitație. Din contră, este probabil ca o marjă mai îngustă să ducă la un număr mai mare de intervenții și la intervenții în ambele direcții, adică la o serie de ajustări care să înscrie certificatele în rezerva pentru stabilitatea pieței doar pentru ca la scurt timp după aceea respectivele certificate să trebuiască să fie scoase din rezervă.

Ajustările limitate, fie că este vorba de o limită explicită cu privire la volumul ajustării, fie că este vorba de ajustări determinate ca procent din excedentul cumulat, prezintă avantajul de a fi mai previzibile. De asemenea, ele duc la o mai mare continuitate în ceea ce privește licitațiile și la modificări progresive atât ale excedentului, cât și ale rezervei pentru stabilitatea pieței. Cu toate acestea, ajustările nelimitate corectează fluctuațiile importante și rapide ale echilibrului pieței cu mai multă flexibilitate și restabilesc în general mai rapid echilibrul pieței. Totuși, în cazul unui excedent important, ca cel preconizat să apară pe piață la sfârșitul fazei 3, ajustările nelimitate ar putea duce la penuria, timp de mai mulți ani, a ofertei de certificate scoase la licitație.

Figura 2: Evoluția excedentului în diferite subopțiuni vizând retragerea permanentă și rezerva pentru stabilitatea pieței, în cazul implementării acestora în faza 4

Pentru a facilita comparația, nu toate opțiunile privind rezerva pentru stabilitatea pieței sunt analizate mai în detaliu în cele ce urmează. Luând în calcul o combinație de criterii, se propune să se considere opțiunea 2d (cu factorii declanșatori bazați pe volum, cu o marjă largă, exprimată în termeni absoluți, între 400 și 1 000 de milioane de certificate și cu o ajustare anuală, constând în înscrierea certificatelor în rezervă, stabilită la 10 % din excedentul cumulat) ca fiind opțiunea centrală pentru evaluarea rezervei pentru stabilitatea pieței și din punctul de vedere al impactului, nu doar din punctul de vedere al echilibrului pieței și din perspectiva comparației cu opțiunile privind retragerea permanentă a certificatelor. Această opțiune prezintă un avantaj important în ceea ce privește simplitatea. Deși nu poate corecta pe deplin dezechilibrul pieței în faza 3, ea începe să acționeze în această direcție la începutul fazei 4.

Această subopțiune reia, de asemenea, componenta privind rezerva pentru stabilitatea pieței a opțiunii privind combinația dintre rezerva pentru stabilitatea pieței și retragerea permanentă a certificatelor:

Deși această opțiune duce la o creștere a excedentului la sfârșitul fazei 3, ea reduce excedentul în comparație cu opțiunea de bază 0 și continuă, de asemenea, să scadă treptat excedentul în faza 4. Această opțiune pare să corespundă mai mult obiectivului privind eficiența intertemporală decât opțiunea de bază 0.

4.2.	Impactul potențial asupra stabilirii prețului carbonului

Într-o situație în care nu se amână scoaterea la licitație a certificatelor și nici nu se aplică măsuri structurale, se estimează că prețul carbonului din scenariul de referință utilizat pentru evaluarea impactului cadrului pentru 2030 al politicii în materie de schimbări climatice și energie va fi de 5 EUR în 2015 și de 10 EUR în 2020, în timp ce excedentul de certificate va continua să crească, ajungând la peste 2,5 miliarde de certificate în 2020, urmând să scadă treptat doar după această dată. Dacă se amână scoaterea la licitație a 900 de milioane de certificate (opțiunea de bază 0) în faza 3, prețurile nu ar urma, în principiu, să crească cu mult peste aceste valori preconizate, în cazul în care restul excedentului din perioada relevantă este suficient de mare.

În ceea ce privește retragerea unui volum mare de certificate (opțiunea 1a), impactul asupra prețului carbonului ar fi cel puțin similar impactului amânării scoaterii la licitație a certificatelor în primii ani din faza 3, dar fără o creștere a prețurilor începând din 2019. În cazul în care o retragere permanentă ar reduce excedentul preconizat numai într-o măsură limitată, și anume cu 500 de milioane de certificate (opțiunea 1b), impactul asupra prețurilor ar urma să fie și el limitat.

Atunci când se instituie o rezervă pentru stabilitatea pieței, prețurile pot crește. Odată ce rezerva a fost instituită, iar piața este mai echilibrată, prețurile ar trebui să fie mai puternic influențate de scăderea plafonului de emisii pe termen mediu și lung. Atunci când certificatele sunt scoase din rezervă, prețurile pot să scadă în termeni relativi. Orice rezervă care reduce excedentul la un nivel care permite buna funcționare a pieței carbonului ar facilita astfel mai degrabă trecerea treptată la emisii mai scăzute, inclusiv în cazul unor obiective mai ambițioase în ceea ce privește EU ETS în contextul aplicării cadrului pentru 2030. Ar fi de așteptat ca această abordare să reducă riscul ca numărul de investiții în proiecte cu emisii reduse de dioxid carbon să fie prea limitat pe termen scurt, situație care ar duce la o creștere a costurilor pe termen mediu și lung. Cu toate acestea, o evaluare detaliată a amplitudinii anuale a impactului - la nivel de prețuri - a rezervei pentru stabilitatea pieței nu poate fi realizată din mai multe motive.

Se așteaptă ca prețurile să crească în termeni relativi spre sfârșitul fazei 3, având în vedere impactul rezervei pentru stabilitatea pieței combinat cu cel al retragerii permanente a unui număr de 500 de milioane de certificate, situație care ar avea un impact mai puternic decât simpla retragere permanentă a aceluiași număr de certificate (opțiunea 1b) și totodată un impact mai puternic decât simpla instituire a unei rezerve pentru stabilitatea pieței (de exemplu, opțiunea 2d). Cu toate acestea, opțiunea ar avea ca rezultat o oarecare creștere a excedentului la sfârșitul fazei 3 și, prin urmare, ar avea un impact mai mic asupra prețurilor decât retragerea permanentă a unui volum mare de certificate (opțiunea 1a).

4.3.	Impactul asupra competitivității

Dacă schema EU ETS nu este consolidată pe termen scurt, vor apărea consecințe pe termen lung asupra competitivității UE. Semnalul slab, nereprezentativ, pe care schema EU ETS l-a dat recent în ceea ce privește prețul carbonului, care ar putea rămâne la un nivel destul de scăzut și în cursul fazei 4, ar avea efecte negative asupra investițiilor și a inovării în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid carbon. Acesta ar duce, de asemenea, la o politică dezintegrată a UE în materie de schimbări climatice și energie și la o piață internă din ce în ce mai fragmentată. Cu cât semnalul referitor la prețul carbonului pe termen scurt este mai puternic, cu atât aceste consecințe negative ar trebui să fie mai mici.

În ceea ce privește eventualele costuri directe pe termen scurt pentru sectoarele energointensive, considerate a fi expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, trebuie remarcat faptul că datele privind emisiile verificate pentru faza 2 prezintă în total un excedent de certificate alocate cu titlu gratuit aferente emisiilor raportate din sectoarele industriale (cu excepția sectorului energetic) de peste 34 %, adică aproximativ 895 de milioane de certificate. Aceasta este o estimare pentru industria de profil în ansamblu, existând în mod evident variații posibile între sectoare și instalații industriale. În cazul în care emisiile în faza 3 ar fi similare cu cele înregistrate în orice an din faza 2, cu excepția anului 2008, atunci ar fi de așteptat ca alocarea cu titlu gratuit să genereze în continuare un excedent pe parcursul fazei 3, având în vedere excedentul din faza 2.

În cazul în care emisiile ar fi similare cu cele din 2005 sau 2008, atunci alocarea cu titlu gratuit, în plus față de excedentul existent, nu ar fi suficientă pentru a acoperi toate nevoile industriei, care ar trebui să fie acoperite parțial prin cumpărarea de certificate suplimentare pe piață. În acest caz, costurile pentru industrie ar putea crește în faza 3 din cauza unei măsuri structurale privind cumpărarea de certificate.

În ceea ce privește eventualele creșteri pe termen scurt ale costului energiei electrice pe care EU ETS le-ar genera (costuri indirecte), fiecare creștere de 1 EUR a prețului carbonului s-ar putea traduce, în medie, printr-o creștere cu 0,8 % a prețului energiei electrice față de prețul actual pentru industrie. Aceste cifre nu țin cont de scăderea preconizată a costurilor în statele membre care aplică derogarea ce permite alocări tranzitorii cu titlu gratuit pentru modernizarea producției de energie electrică și nici de scăderea importanței centralelor pe bază de carburanți fosili în ceea ce privește stabilirea prețurilor la energia electrică, din cauza unui preț stabil al carbonului.

4.4.	Impactul social

O creștere de 1 EUR a prețului carbonului s-ar putea traduce, în medie, printr-o creștere cu 0,5 % față de prețul actual pentru gospodării. Politicile de decarbonizare reduc, de asemenea, emisiile de PM2.5, SO2 și NOx. Printr-un semnal mai stabil al prețului carbonului, o piață a carbonului poate avea un impact pozitiv asupra sănătății, deoarece pe termen scurt contribuie la îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea trecerii de la cărbune la gaz, iar pe termen mediu și lung descurajează finanțarea de noi centrale pe cărbune. Veniturile provenite din licitații ar putea crește și ar putea fi utilizate pentru a atenua efecte sociale negative. Evaluarea impactului cadrului pentru 2030 arată că, în cazul în care veniturile din licitații se reciclează, iar modul de stabilire a prețului carbonului se extinde la toate sectoarele, politicile de decarbonizare pot contribui la o creștere de 0,2 % a ocupării forței de muncă, ceea ce ar reprezenta 430 000 de locuri de muncă nete create până în 2030. Cu cât impactul asupra semnalului referitor la prețul carbonului este mai mare, cu cât aceste efecte ar trebui să fie mai puternice.

4.5.	Impactul asupra mediului

Impactul asupra mediului al schemei EU ETS în ceea ce privește emisiile în sectoarele care fac obiectul schemei, pe o anumită perioadă de timp, este determinat de plafonul emisiilor. Întrucât opțiunile care presupun o retragere permanentă a certificatelor (opțiunile 1a, 1b, 3a și 3b) ar implica o modificare a plafonului emisiilor pentru faza 3, ele au chiar mai multe efecte pozitive în ceea ce privește reducerea emisiilor decât opțiunile privind rezerva pentru stabilitatea pieței.

# Footnotes

Excedentul este definit ca diferența dintre valoarea cumulată a certificatelor disponibile pentru asigurarea conformității la sfârșitul unui an dat și valoarea cumulată a certificatelor utilizate în mod real pentru asigurarea conformității în ceea ce privește emisiile până în anul respectiv.

Scenariul de referință pornește de la premisa implementării depline a politicilor existente, inclusiv a îndeplinirii obiectivelor pentru 2020 privind energia regenerabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și punerea în aplicare a directivei privind eficiența energetică. Scenariul de bază ia în calcul doar politicile deja puse în aplicare și nu presupune atingerea tuturor obiectivelor în toate statele membre, de exemplu a obiectivelor privind energiile regenerabile. În scenariul de bază se preconizează că excedentul va rămâne la 2 miliarde de certificate în 2020.

COM(2012) 652.

În contextul piețelor carbonului, aceasta se referă la echilibrul optim între semnalele referitoare la prețul carbonului și investițiile în proiecte cu emisii scăzute de dioxid de carbon care sunt necesare în prezent, pe de o parte, și cele care vor fi necesare în viitor, pe de altă parte.

Pentru mai multe informații, a se vedea capitolul 4.1 din evaluarea impactului privind amânarea scoaterii la licitație a certificatelor: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/docs/swd_2012_xx2_en.pdf

Este posibil ca industria să fi vândut deja o parte din acest excedent de certificate, caz în care valoarea respectivelor certificate nu ar fi pierdută pentru industrie, ci convertită în bani. Datele includ toate instalațiile staționare raportate în Registrul de tranzacții al Uniunii Europene (EUTL) care nu au codul activității „ardere”.

Între 0,4 % și 1,7 % de la un stat membru la altul. Procent bazat pe o simplă medie a creșterilor din statele membre ale UE, deci nu pe o medie ponderată.

Între 0,2 % și 1,3 % de la un stat membru la altul. Procent bazat pe o simplă medie a creșterilor din statele membre ale UE, deci nu pe o medie ponderată.