ANEXOS

ANEXO I

Definición de las subcategorías de motores mencionadas en el artículo 4

Cuadro I-1: Subcategorías de la categoría de motores NRE definida en el artículo 4, apartado 1

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | EC | variable | 0<P<8 | NRE-v-1 | Potencia máxima neta |
|  | EC |  | 8≤P<19 | NRE-v-2 |  |
|  | EC |  | 19≤P<37 | NRE-v-3 |  |
|  | EC |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 |  |
|  | todos |  | 56≤P<130 | NRE-v-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-v-7 |  |
|  | EC | constante | 0<P<8 | NRE-c-1 | Potencia neta nominal |
|  | EC |  | 8≤P<19 | NRE-c-2 |  |
|  | EC |  | 19≤P<37 | NRE-c-3 |  |
|  | EC |  | 37≤P<56 | NRE-c-4 |  |
|  | todos |  | 56≤P<130 | NRE-c-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-c-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-c-7 |  |

Cuadro I-2: Subcategorías de la categoría de motores NRG definida en el artículo 4, apartado 2

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | todos | variable | P>560 | NRG-v-1 | Potencia máxima neta |
|  |  | constante | P>560 | NRG-c-1 | Potencia neta nominal |

Cuadro I-3: Subcategorías de la categoría de motores NRSh definida en el artículo 4, apartado 3

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Cilindrada (cil) (cm3) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | SI | variable o constante | 0<P<19 | cil<50 | NRSh-v-1a | Potencia máxima neta |
|  |  |  |  | cil≥50 | NRSh-v-1b |  |

Cuadro I-4: Subcategorías de la categoría de motores NRS definida en el artículo 4, apartado 4

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Cilindrada (cil) (cm3) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | SI | variable, nominal; o constante | 0<P<19 | 80≤cil<225 | NRS-vr-1a | Potencia máxima neta |
|  |  |  |  | cil≥225 | NRS-vr-1b |  |
|  |  | variable, intermedio |  | 80≤cil<225 | NRS-vi-1a |  |
|  |  |  |  | cil≥225 | NRS-vi-1b |  |
|  |  | variable o constante | 19≤P<30 | cil≤1000 | NRS-v-2a | Potencia máxima neta |
|  |  |  |  | cil>1000 | NRS-v-2b |  |
|  |  |  | 30≤P<56 | cualquiera | NRS-v-3 | Potencia máxima neta |

Para motores de <19 kW y cilindrada cil < 80 cm3 en máquinas no portátiles, deben utilizarse motores de la categoría NRSh

Cuadro I-5: Subcategorías de la categoría de motores IWP definida en el artículo 4, apartado 5

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | todos | variable | 37≤P<75 | IWP-v-1 | Potencia máxima neta |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP -v-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP -v-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP -v-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP -v-5 |  |
|  |  | constante | 37≤P<75 | IWP -c-1 | Potencia neta nominal |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP -c-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP -c-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP -c-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP -c-5 |  |

Cuadro I-6: Subcategorías de la categoría de motores IWA definida en el artículo 4, apartado 6

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | todos | variable | 560≤P<1000 | IWA-v-1 | Potencia máxima neta |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-v-2 |  |
|  |  | constante | 560≤P<1000 | IWA-c-1 | Potencia neta nominal |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-c-2 |  |

Cuadro I-7: Subcategorías de la categoría de motores RLL definida en el artículo 4, apartado 7

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | todos | variable | P>0 | RLL-v-1 | Potencia máxima neta |
|  |  | constante | P>0 | RLL-c-1 | Potencia neta nominal |

Cuadro I-8: Subcategorías de la categoría de motores RLR definida en el artículo 4, apartado 8

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | todos | variable | P>0 | RLR-v-1 | Potencia máxima neta |
|  |  | constante | P>0 | RLR-c-1 | Potencia neta nominal |

Cuadro I-9: Subcategorías de la categoría de motores SMB definida en el artículo 4, apartado 9

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | SI | variable o constante | P>0 | SMB-v-1 | Potencia máxima neta |

Cuadro I-10: Subcategorías de la categoría de motores ATS definida en el artículo 4, apartado 10

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Potencia de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | SI | variable o constante | P>0 | ATS-v-1 | Potencia máxima neta |

ANEXO II

Valores límite de emisiones mencionados en el artículo 17, apartado 2

Cuadro II-1: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores NRE definida en el artículo 4, apartado 1

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC | NOx | Masa de MP | NP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Fase V | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0<P<8 | EC | 8,00 | (HC+NOx≤7,50) | 0,401) | - | 1,10 |
| Fase V | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8≤P<19 | EC | 6,60 | (HC+NOx≤7,50) | 0,40 | - | 1,10 |
| Fase V | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19≤P<37 | EC | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Fase V | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37≤P<56 | EC | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Fase V | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56≤P<130 | Todo | 5,00 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Fase V | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130≤P≤560 | Todo | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Fase V | NRE-v-7 NRE-c-7 | P>560 | Todo | 3,50 | 0,19 | 3,50 | 0,045 | - | 6,00 |

1) 0,6 para motores de inyección directa refrigerados por aire con arranque manual

Cuadro II-2: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores NRG definida en el artículo 4, apartado 2

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC | NOx | Masa de MP | NP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Fase V | NRG-v-1 NRG-c-1 | P>560 | todos | 3,50 | 0,19 | 0,67 | 0,035 | - | 6,00 |

Cuadro II-3: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores NRSh definida en el artículo 4, apartado 3

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC+NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Fase V | NRSh-v-1a | 0<P<19 | SI | 805 | 50 |
| Fase V | NRSh-v-1b |  |  | 603 | 72 |

Cuadro II-4: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores NRS definida en el artículo 4, apartado 4

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC+NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Fase V | NRS-vr-1a NRS-vi-1a | 0<P<19 | SI | 610 | 10 |
| Fase V | NRS-vr-1b NRS-vi-1b |  |  | 610 | 8 |
| Fase V | NRS-v-2a | 19≤P≤30 |  | 610 | 8 |
| Fase V | NRS-v-2b NRS-v-3 | 19≤P<56 |  | 4,40* | 2,70* |

*Como alternativa opcional, cualquiera combinación de valores que cumpla la ecuación (HC+NOX) × CO0,784 ≤8,57 y las condiciones siguientes: CO ≤ 20,6 g/kWh y (HC+NOX) ≤ 2,7 g/kWh

Cuadro II-5: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores IWP definida en el artículo 4, apartado 5

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC | NOx | Masa de MP | NP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Fase V | IWP-v-1 IWP-c-1 | 37≤P<75 | Todo | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,30 | - | 6,00 |
| Fase V | IWP-v-2 IWP-c-2 | 75≤P<130 | Todo | 5,00 | (HC+NOx≤5,40) | 0,14 | - | 6,00 |
| Fase V | IWP-v-3 IWP-c-3 | 130≤P<300 | Todo | 3,50 | 1,00 | 2,10 | 0,11 | - | 6,00 |
| Fase V | IWP-v-4 IWP-c-4 | 300≤P<1000 | Todo | 3,50 | 0,19 | 1,20 | 0,02 | 1x1012 | 6,00 |
| Fase V | IWP-v-5 IWP-c-5 | P>1000 | Todo | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,01 | 1x1012 | 6,00 |

Cuadro II-6: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores IWA definida en el artículo 4, apartado 6

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC | NOx | Masa de MP | NP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Fase V | IWA-v-1 IWA-c-1 | 560≤P<1000 | Todo | 3,50 | 0,19 | 1,20 | 0,02 | 1x1012 | 6,00 |
| Fase V | IWA-v-2 IWA-c-2 | P≥1000 | Todo | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,01 | 1x1012 | 6,00 |

Cuadro II-7: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores RLL definida en el artículo 4, apartado 7

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC | NOx | Masa de MP | NP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Fase V | RLL-c-1 RLL-v-1 | P>0 | todos | 3,50 | (HC+NOx≤4,00) | 0,025 | - | 6,00 |

Cuadro II-8: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores RLR definida en el artículo 4, apartado 8

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC | NOx | Masa de MP | NP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| Fase V | RLR-c-1 RLR-v-1 | P>0 | todos | 3,50 | 0,19 | 2,00 | 0,015 | 1x1012 | 6,00 |

Cuadro II-9: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores SMB definida en el artículo 4, apartado 9

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | NOx | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh |
| Fase V | SMB-v-1 | P>0 | SI | 275 | - | 75 |

Cuadro II-10: Límites de emisiones de fase V para la categoría de motores ATS definida en el artículo 4, apartado 10

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC+NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Fase V | ATS-v-1 | P>0 | SI | 400 | 8 |

Disposiciones específicas en materia de límites de hidrocarburos (HC)
para motores con combustibles total y parcialmente gaseosos

1. En el caso de las subcategorías en las que se define un factor A, el límite de HC para motores alimentados con combustibles total y parcialmente gaseosos indicado en el cuadro se sustituye por el calculado mediante la siguiente fórmula:

HC = 0,19+(1,5*A*CEG)

siendo CEG el cociente energético del gas medio en el ciclo apropiado. Cuando se utilizan ciclos de ensayo de estado constante y transitorio, el CEG se determinará a partir del ciclo de ensayo transitorio con arranque en caliente. Cuando se utilizan varios ciclos de ensayo en estado constante, el cociente energético del gas medio deberá determinarse individualmente para cada uno de los ciclos.

Si el límite de HC calculado alcanza un valor superior a 0,19+A, el límite de HC se fijará en 0,19+A.

Figura 1. Diagrama del límite de emisiones de HC en función del cociente energético medio del gas (CEG)

2. Para las subcategorías con un límite de HC y NOx combinado, el valor combinado límite para HC y NOx se reducirá en 0,19 g/kWh y se aplicará solo a NOx.

3. Esta fórmula no se aplica a los motores alimentados con combustible no gaseoso.

ANEXO III

Calendario para la aplicación del presente Reglamento
respecto a la homologación de tipo UE y la introducción en el mercado

Cuadro III-1: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores NRE

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| NRE | EC | 0<P<8 | NRE-v-1 NRE-c-1 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |
|  | EC | 8≤P<19 | NRE-v-2 NRE-c-2 |  |  |
|  | EC | 19≤P<37 | NRE-v-3 NRE-c-3 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |
|  |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 NRE-c-4 |  |  |
|  | todos | 56≤P<130 | NRE-v-5 NRE-c-5 | 1 de enero de 2019 | 1 de enero de 2020 |
|  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 NRE-c-6 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |
|  |  | P>comercia560 | NRE-v-7 NRE-c-7 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |

Cuadro III-2: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores NRG

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| NRG | todos | P>560 | NRG-v-1 NRG-c-1 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |

Cuadro III-3: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores NRSh

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| NRSh | SI | 0<P<19 | NRSh-v-1a NRSh-v-1b | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |

Cuadro III-4: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores NRS

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| NRS | SI | 0<P<56 | NRS-vr-1a NRS-vi-1a NRS-vr-1b NRS-vi-1b NRS-v-2a NRS-v-2b NRS-v-3 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |

Cuadro III-5: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores IWP

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| IWP | todos | 37<P<300 | IWP-v-1 IWP-c-1 IWP-v-2 IWP-c-2 IWP-v-3 IWP-c-3 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |
|  |  | 300≤P<1000 | IWP -v-4 IWP -c-4 | 1 de enero de 2019 | 1 de enero de 2020 |
|  |  | P≥1000 | IWP -v-5 IWP -c-5 | 1 de enero de 2020 | 1 de enero de 2021 |

Cuadro III-6: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores IWA

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| IWA | todos | 560≤P<1000 | IWA-v-1 IWA-c-1 | 1 de enero de 2019 | 1 de enero de 2020 |
|  |  | P≥1000 | IWA-v-2 IWA-c-2 | 1 de enero de 2020 | 1 de enero de 2021 |

Cuadro III-7: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores RLL

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| RLL | todos | P>0 | RLL-v-1 RLL-c-1 | 1 de enero de 2020 | 1 de enero de 2021 |

Cuadro III-8: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores RLR

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| RLR | todos | P>0 | RLR-v-1 RLR-c-1 | 1 de enero de 2020 | 1 de enero de 2021 |

Cuadro III-9: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores SMB

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| SMB | SI | P>0 | SMB-v-1 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |

Cuadro III-10: Fechas de aplicación del presente Reglamento a la categoría de motores ATS

| Categoría | Tipo de encendido | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | Fecha obligatoria de aplicación del presente Reglamento para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Homologación de tipo UE de motores | Introducción en el mercado de los motores |
| ATS | SI | P>0 | ATS-v-1 | 1 de enero de 2018 | 1 de enero de 2019 |

ANEXO IV

Ciclos de ensayo en estado constante no de carretera (NRSC)

Cuadro IV-1: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría NRE

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | variable | Motor de régimen variable con una potencia de referencia inferior a 19 kW | NRE-v-1 NRE-v-2 | G2 o C1 |
|  |  | Motor de régimen variable con una potencia de referencia superior o igual a 19 kW pero no superior a 560 kW | NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 | C1 |
|  |  | Motor de régimen variable con una potencia de referencia superior a 560 kW | NRE-v-7 | C1 |
|  | constante | Motor de régimen constante | NRE-c-1 NRE-c-2 NRE-c-3 NRE-c-4 NRE-c-5 NRE-c-6 NRE-c-7 | D2 |

Cuadro IV-2: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría NRG

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | variable | Motor de régimen variable para grupo generador | NRG-v-1 | C1 |
|  | constante | Motor de régimen constante para grupo generador | NRG-c-1 | D2 |

Cuadro IV-3: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría NRSh

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | variable o constante | Motor con una potencia de referencia no superior a 19 kW para uso en maquinaria portátil | NRSh-v-1a NRSh-v-1b | G3 |

Cuadro IV-4: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría NRS

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | Variable, intermedio | Motor de régimen variable con una potencia de referencia no superior a 19 kW destinado a aplicaciones de régimen intermedio | NRS-vi-1a NRS-vi-1b | G1 |
|  | Variable, nominal; o constante | Motor de régimen variable con una potencia de referencia no superior a 19 kW destinado a aplicaciones de régimen nominal; motor de régimen constante con una potencia de referencia no superior a 19 kW | NRS-vr-1a NRS-vr-1b | G2 |
|  | Variable o constante | Motor con una potencia de referencia comprendida entre 19 kW y 30 kW y una cilindrada total inferior a 1 litro | NRS-v-2a | G2 |
|  |  | Motor con una potencia de referencia superior a 19 kW distinto de un motor con una potencia de referencia comprendida entre 19 kW y 30 kW y una cilindrada total inferior a 1 litro | NRS-v-2b NRS-v-3 | C2 |

Cuadro IV-5: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría IWP

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | variable | Motor de régimen variable destinado a la propulsión que trabaja con una curva de hélice de paso fijo | IWP-v-1 IWP-v-2 IWP-v-3 IWP-v-4 IWP-v-5 | E3 |
|  | constante | Motor de régimen constante destinado a la propulsión que trabaja con una hélice de paso regulable o conectada por medios eléctricos | IWP-c-1 IWP-c-2 IWP-c-3 IWP-c-4 IWP-c-5 | E2 |

Cuadro IV-6: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría IWA

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | variable | Motor de régimen variable con una potencia de referencia superior a 560 kW destinado al uso como motor auxiliar en embarcaciones para navegación interior | IWA-v-1 IWA-v-2 | C1 |
|  | constante | Motor de régimen constante con una potencia de referencia superior a 560 kW destinado al uso como motor auxiliar en embarcaciones para navegación interior | IWA-c-1 IWA-c-2 | D2 |

Cuadro IV-7: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría RLL

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | variable | Motor de régimen variable para la propulsión de locomotoras | RLL-v-1 | F |
|  | constante | Motor de régimen constante para la propulsión de locomotoras | RLL-c-1 | D2 |

Cuadro IV-8: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría RLR

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | variable | Motor de régimen variable para la propulsión de coches ferroviarios | RLR-v-1 | C1 |
|  | constante | Motor de régimen constante para la propulsión de locomotoras | RLR-c-1 | D2 |

Cuadro IV-9: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría SMB

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | variable o constante | Motores para la propulsión de motos de nieve | SMB-v-1 | H |

Cuadro IV-10: Ciclos de ensayo NRSC para motores de la categoría ATS

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | variable o constante | Motores para la propulsión de MTT o VAY | ATS-v-1 | G1 |

Ciclos de ensayo transitorios no de carretera (CTNC)

Cuadro IV-11: Ciclo de ensayo transitorio no de carretera para motores de la categoría NRE

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | variable | Motor de régimen variable con una potencia de referencia superior o igual a 19 kW pero no superior a 560 kW | NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 | CTNC |

Cuadro IV-12: Ciclo de ensayo transitorio no de carretera para motores de la categoría NRS(1)

| Categoría | Modo de régimen | Objeto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | variable o constante | Motor con una potencia de referencia superior a 19 kW distinto de un motor con una potencia de referencia comprendida entre 19 kW y 30 kW y una cilindrada total inferior a 1 litro | NRS-v-2b NRS-v-3 | LSI-CTNC |

(1) aplicable únicamente a motores con un régimen de ensayo máximo ≤ 3 400rpm

ANEXO V

Período de mantenimiento de las emisiones mencionado en el artículo 24, apartado 1

Cuadro V-1: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) por categoría de motor

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | EC | variable | 0<P<8 | NRE-v-1 | 3000 |
|  | EC |  | 8≤P<19 | NRE-v-2 |  |
|  | EC |  | 19≤P<37 | NRE-v-3 | 5000 |
|  | EC |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 | 8000 |
|  | todos |  | 56≤P<130 | NRE-v-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-v-7 |  |
|  | EC | constante | 0<P<8 | NRE-c-1 | 3000 |
|  | EC |  | 8≤P<19 | NRE-c-2 |  |
|  | EC |  | 19≤P<37 | NRE-c-3 |  |
|  | EC |  | 37≤P<56 | NRE-c-4 | 8000 |
|  | todos |  | 56≤P<130 | NRE-c-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-c-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-c-7 |  |

Cuadro V-2: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) por categoría de motor

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | todos | constante | P>560 | NRG-v-1 | 8000 |
|  |  | variable |  | NRG-c-1 |  |

Cuadro V-3: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) para motores de la categoría NRSh

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Cilindrada (cil) (cm3) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | SI | variable o constante | 0<P<19 | cil<50 | NRSh-v-1a | 50/125/3001) |
|  |  |  |  | cil≥50 | NRSh-v-1b |  |

1) Las horas del PME corresponden a las categorías de PME Cat 1/Cat 2/Cat 3 definidas en los actos delegados

Cuadro V-4: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) por categoría de motor

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Cilindrada (cil) (cm3) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | SI | variable, nominal; o constante | 0<P<19 | 80≤cil<225 | NRS-Vr-1a | 125/250/5001) |
|  |  | variable, intermedio |  |  | NRS-vi-1a |  |
|  |  | variable, nominal; o constante |  | cil≥225 | NRS-vr-1b | 250/500/10001) |
|  |  | variable, intermedio |  |  | NRS-vi-1b |  |
|  |  | variable o constante | 19≤P<30 | cil≤1000 | NRS-v-2a | 1000 |
|  |  |  |  | cil>1000 | NRS-v-2b | 5000 |
|  |  |  | 30≤P<56 | cualquiera | NRS-v-3 | 5000 |

1) Las horas del PME corresponden a las categorías de PME Cat 1/Cat 2/Cat 3 definidas en los actos delegados

Cuadro V-5: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) por categoría de motor

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | todos | variable | 37≤P<75 | IWP-v-1 | 10000 |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP -v-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP -v-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP -v-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP -v-5 |  |
|  |  | constante | 37≤P<75 | IWP -c-1 | 10000 |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP -c-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP -c-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP -c-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP -c-5 |  |

Cuadro V-6: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) para motores de la categoría IWA

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | todos | variable | 560≤P<1000 | IWA-v-1 | 10000 |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-v-2 |  |
|  |  | constante | 560≤P<1000 | IWA-c-1 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-c-2 |  |

Cuadro V-7: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) para motores de la categoría RLL

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | todos | variable | P>0 | RLL-v-1 | 10000 |
|  |  | constante | P>0 | RLL-c-1 |  |

Cuadro V-8: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) para motores de la categoría RLR

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | todos | variable | P>0 | RLR-v-1 | 10000 |
|  |  | constante | P>0 | RLR-c-1 |  |

Cuadro V-9: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) para la categoría SMB

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | SI | variable o constante | P>0 | SMB-v-1 | 400 |

Cuadro V-10: Período de mantenimiento de las emisiones (PME) por categoría de motor

| Categoría | Tipo de encendido | Modo de régimen | Intervalo de potencias (kW) | Subcategoría | PME (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | SI | variable o constante | P>0 | ATS-v-1 | 500/10002) |

2) Las horas de PME corresponden a las siguientes cilindradas totales del motor: <100 cm3 / ≥100 cm3

ANEXO VI

Valores límite de emisiones ATEX mencionados en el artículo 32, apartado 4

Cuadro VI-1: Valores límite de emisiones ATEX para motores de la categoría NRE

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | THC | NOx | Masa de MP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| ATEX | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0<P<8 | EC | 8 | 7,5 | 0,4 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8≤P<19 | EC | 6,6 | 7,5 | 0,4 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19≤P<37 | EC | 5,5 | 7,5 | 0,6 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37≤P<56 | EC | 5,0 | 4,7 | 0,4 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56≤P<130 | Todo | 5,0 | 4,0 | 0,3 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130≤P≤560 | Todo | 3,5 | 4,0 | 0,2 | 6,0 |
| ATEX | NRE-v-7 NRE-c-7 | P>560 | Todo | 3,5 | 6,4 | 0,2 | 6,0 |

Cuadro VI-2: Valores límite de emisiones ATEX para motores de la categoría NRG

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | HC | NOx | Masa de MP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| ATEX | NRG-c-1 | P>560 | todos | 3,5 | 6.4 | 0,2 | 6,0 |
|  | NRG-v-1 |  |  |  |  |  |  |

Cuadro VI-3: Valores límite de emisiones ATEX para motores de la categoría RLL

| Fase de emisiones | Subcategoría de motor | Intervalo de potencia | Tipo de encendido del motor | CO | THC | NOx | Masa de MP | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P≤560 | todos | 3,5 | (HC+NOx≤4,0) | 0,2 | 6,0 |
| ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P>560 kW | todos | 3,5 | 0,5 | 6,0 | 0,2 | 6,0 |
| ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P>2000 kW y cilC1)>5 litros | todos | 3,5 | 0,4 | 7,4 | 0,2 | 6,0 |

1) Cilindrada por cilindro