ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I

Definicja podkategorii silników, o których mowa w art. 4

Tabela I-1: Podkategorie silników kategorii NRE zdefiniowanej w art. 4 pkt 1

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | Zapłon samoczynny | Zmienna | 0<P<8 | NRE-v-1 | Maksymalna moc netto |
|  | Zapłon samoczynny |  | 8≤P<19 | NRE-v-2 |  |
|  | Zapłon samoczynny |  | 19≤P<37 | NRE-v-3 |  |
|  | Zapłon samoczynny |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 |  |
|  | Wszystkie |  | 56≤P<130 | NRE-v-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-v-7 |  |
|  | Zapłon samoczynny | Stała | 0<P<8 | NRE-c-1 | Znamionowa moc netto |
|  | Zapłon samoczynny |  | 8≤P<19 | NRE-c-2 |  |
|  | Zapłon samoczynny |  | 19≤P<37 | NRE-c-3 |  |
|  | Zapłon samoczynny |  | 37≤P<56 | NRE-c-4 |  |
|  | Wszystkie |  | 56≤P<130 | NRE-c-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-c-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-c-7 |  |

Tabela I-2: Podkategorie silników kategorii NRG zdefiniowanej w art. 4 pkt 2

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | Wszystkie | Zmienna | P>560 | NRG-v-1 | Maksymalna moc netto |
|  |  | Stała | P>560 | NRG-c-1 | Znamionowa moc netto |

Tabela I-3: Podkategorie silników kategorii NRSh zdefiniowanej w art. 4 pkt 3

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Pojemność skokowa (cm3) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | Zapłon iskrowy | Zmienna lub stała | 0<P<19 | SV<50 | NRSh-v-1a | Maksymalna moc netto |
|  |  |  |  | SV≥50 | NRSh-v-1b |  |

Tabela I-4: Podkategorie silników kategorii NRS zdefiniowanej w art. 4 pkt 4

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Pojemność skokowa (cm3) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | Zapłon iskrowy | Zmienna, znamionowa; lub stała | 0<P<19 | 80≤SV<225 | NRS-vr-1a | Maksymalna moc netto |
|  |  |  |  | SV≥225 | NRS-vr-1b |  |
|  |  | Zmienna, pośrednia |  | 80≤SV<225 | NRS-vi-1a |  |
|  |  |  |  | SV≥225 | NRS-vi-1b |  |
|  |  | Zmienna lub stała | 19≤P<30 | SV≤1000 | NRS-v-2a | Maksymalna moc netto |
|  |  |  |  | SV>1000 | NRS-v-2b |  |
|  |  |  | 30≤P<56 | Każda | NRS-v-3 | Maksymalna moc netto |

W przypadku silników o mocy <19 kW i pojemności skokowej SV<80 cm3 w maszynach innych niż maszyny przystosowane do obsługi ręcznej stosuje się silniki kategorii NRSh.

Tabela I-5: Podkategorie silników kategorii IWP zdefiniowanej w art. 4 pkt 5

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | Wszystkie | Zmienna | 37≤P<75 | IWP-v-1 | Maksymalna moc netto |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP-v-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP-v-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP-v-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP-v-5 |  |
|  |  | Stała | 37≤P<75 | IWP-c-1 | Znamionowa moc netto |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP-c-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP-c-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP-c-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP-c-5 |  |

Tabela I-6: Podkategorie silników kategorii IWA zdefiniowanej w art. 4 pkt 6

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | Wszystkie | Zmienna | 560≤P<1000 | IWA-v-1 | Maksymalna moc netto |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-v-2 |  |
|  |  | Stała | 560≤P<1000 | IWA-c-1 | Znamionowa moc netto |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-c-2 |  |

Tabela I-7: Podkategorie silników kategorii RLL zdefiniowanej w art. 4 pkt 7

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | Wszystkie | Zmienna | P>0 | RLL-v-1 | Maksymalna moc netto |
|  |  | Stała | P>0 | RLL-c-1 | Znamionowa moc netto |

Tabela I-8: Podkategorie silników kategorii RLR zdefiniowanej w art. 4 pkt 8

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | Wszystkie | Zmienna | P>0 | RLR-v-1 | Maksymalna moc netto |
|  |  | Stała | P>0 | RLR-c-1 | Znamionowa moc netto |

Tabela I-9: Podkategorie silników kategorii SMB zdefiniowanej w art. 4 pkt 9

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | Zapłon iskrowy | Zmienna lub stała | P>0 | SMB-v-1 | Maksymalna moc netto |

Tabela I-10: Podkategorie silników kategorii ATS zdefiniowanej w art. 4 pkt 10

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Moc odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | Zapłon iskrowy | Zmienna lub stała | P>0 | ATS-v-1 | Maksymalna moc netto |

ZAŁĄCZNIK II

Wartości graniczne emisji spalin, o których mowa w art. 17 ust. 2

Tabela II-1: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii NRE, zdefiniowanej w art. 4 pkt 1

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC | NOx | Masa cząstek stałych | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | liczba/kWh |  |
| Etap V | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0<P<8 | Zapłon samoczynny | 8,00 | (HC+NOx≤7,50) | 0,401) | - | 1,10 |
| Etap V | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8≤P<19 | Zapłon samoczynny | 6,60 | (HC+NOx≤7,50) | 0,40 | - | 1,10 |
| Etap V | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19≤P<37 | Zapłon samoczynny | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Etap V | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37≤P<56 | Zapłon samoczynny | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Etap V | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56≤P<130 | Wszystkie | 5,00 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Etap V | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130≤P≤560 | Wszystkie | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1x1012 | 1,10 |
| Etap V | NRE-v-7 NRE-c-7 | P>560 | Wszystkie | 3,50 | 0,19 | 3,50 | 0,045 | - | 6,00 |

1) 0,6 w odniesieniu do uruchamianych ręcznie silników z wtryskiem bezpośrednim, chłodzonych powietrzem.

Tabela II-2: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii NRG, zdefiniowanej w art. 4 pkt 2

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC | NOx | Masa cząstek stałych | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | liczba/kWh |  |
| Etap V | NRG-v-1 NRG-c-1 | P>560 | Wszystkie | 3,50 | 0,19 | 0,67 | 0,035 | - | 6,00 |

Tabela II-3: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii NRSh, zdefiniowanej w art. 4 pkt 3

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC + NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Etap V | NRSh-v-1a | 0<P<19 | Zapłon iskrowy | 805 | 50 |
| Etap V | NRSh-v-1b |  |  | 603 | 72 |

Tabela II-4: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii NRS, zdefiniowanej w art. 4 pkt 4

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC + NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Etap V | NRS-vr-1a NRS-vi-1a | 0<P<19 | Zapłon iskrowy | 610 | 10 |
| Etap V | NRS-vr-1b NRS-vi-1b |  |  | 610 | 8 |
| Etap V | NRS-v-2a | 19≤P≤30 |  | 610 | 8 |
| Etap V | NRS-v-2b NRS-v-3 | 19≤P<56 |  | 4,40* | 2,70* |

*Fakultatywnie, jako alternatywa, każde połączenie wartości spełniające warunki równania (HC+NOX) × CO0,784≤8,57, jak i następujące warunki: CO ≤ 20,6 g/kWh oraz (HC+NOX) ≤ 2,7 g/kWh.

Tabela II-5: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii IWP, zdefiniowanej w art. 4 pkt 5

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC | NOx | Masa cząstek stałych | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | liczba/kWh |  |
| Etap V | IWP-v-1 IWP-c-1 | 37≤P<75 | Wszystkie | 5,00 | (HC+NOx≤4,70) | 0,30 | - | 6,00 |
| Etap V | IWP-v-2 IWP-c-2 | 75≤P<130 | Wszystkie | 5,00 | (HC+NOx≤5,40) | 0,14 | - | 6,00 |
| Etap V | IWP-v-3 IWP-c-3 | 130≤P<300 | Wszystkie | 3,50 | 1,00 | 2,10 | 0,11 | - | 6,00 |
| Etap V | IWP-v-4 IWP-c-4 | 300≤P<1000 | Wszystkie | 3,50 | 0,19 | 1,20 | 0,02 | 1x1012 | 6,00 |
| Etap V | IWP-v-5 IWP-c-5 | P>1000 | Wszystkie | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,01 | 1x1012 | 6,00 |

Tabela II-6: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii IWA, zdefiniowanej w art. 4 pkt 6

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC | NOx | Masa cząstek stałych | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | liczba/kWh |  |
| Etap V | IWA-v-1 IWA-c-1 | 560≤P<1000 | Wszystkie | 3,50 | 0,19 | 1,20 | 0,02 | 1x1012 | 6,00 |
| Etap V | IWA-v-2 IWA-c-2 | P≥1000 | Wszystkie | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,01 | 1x1012 | 6,00 |

Tabela II-7: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii RLL, zdefiniowanej w art. 4 pkt 7

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC | NOx | Masa cząstek stałych | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | liczba/kWh |  |
| Etap V | RLL-c-1 RLL-v-1 | P>0 | Wszystkie | 3,50 | (HC+NOx≤4,00) | 0,025 | - | 6,00 |

Tabela II-8: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii RLR, zdefiniowanej w art. 4 pkt 8

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC | NOx | Masa cząstek stałych | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | liczba/kWh |  |
| Etap V | RLR-c-1 RLR-v-1 | P>0 | Wszystkie | 3,50 | 0,19 | 2,00 | 0,015 | 1x1012 | 6,00 |

Tabela II-9: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii SMB, zdefiniowanej w art. 4 pkt 9

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | NOx | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh |
| Etap V | SMB-v-1 | P>0 | Zapłon iskrowy | 275 | - | 75 |

Tabela II-10: Wartości graniczne emisji dla etapu V w odniesieniu do silników kategorii ATS, zdefiniowanej w art. 4 pkt 10

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC + NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh |
| Etap V | ATS-v-1 | P>0 | Zapłon iskrowy | 400 | 8 |

Przepisy szczegółowe dotyczące wartości granicznych węglowodoru (HC) 
 w odniesieniu do silników w pełni lub częściowo zasilanych gazem

1. W przypadku podkategorii, dla których jest zdefiniowany czynnik A, wartość graniczna HC w odniesieniu do silników w pełni lub częściowo zasilanych gazem podana w tabeli zostaje zastąpiona wartością obliczoną według następującego wzoru:

HC = 0,19 + (1,5*A*GER)

gdzie GER jest średnim wskaźnikiem energetycznym gazu w trakcie trwania odpowiedniego cyklu. W przypadku gdy ma zastosowanie zarówno cykl badania w warunkach stałych, jak i cykl badania w warunkach zmiennych, GER określa się na podstawie cyklu gorącego rozruchu w cyklu badania w warunkach zmiennych. W przypadku gdy ma zastosowanie więcej niż jeden cykl badania w warunkach stałych, średni wskaźnik energetyczny gazu określa się dla każdego cyklu oddzielnie.

Jeżeli obliczona wartość graniczna HC przekracza wartość 0,19 + A, wartość graniczną HC ustala się jako 0,19 + A.

Rysunek 1. Schemat wartości granicznej emisji HC jako funkcji wskaźnika energetycznego gazu (GER).

2. W przypadku podkategorii z połączoną wartością graniczną HC i NOx, połączona wartość graniczna HC i NOx zostaje obniżona o 0,19 g/kWh i ma zastosowanie tylko do NOx.

3. Powyższy wzór nie ma zastosowania do silników niezasilanych gazem.

ZAŁĄCZNIK III

Harmonogram stosowania niniejszego rozporządzenia 
w odniesieniu do homologacji typu UE i wprowadzania do obrotu

Tabela III-1: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii NRE

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| NRE | Zapłon samoczynny | 0<P<8 | NRE-v-1 NRE-c-1 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |
|  | Zapłon samoczynny | 8≤P<19 | NRE-v-2 NRE-c-2 |  |  |
|  | Zapłon samoczynny | 19≤P<37 | NRE-v-3 NRE-c-3 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |
|  |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 NRE-c-4 |  |  |
|  | Wszystkie | 56≤P<130 | NRE-v-5 NRE-c-5 | 1 stycznia 2019 r. | 1 stycznia 2020 r. |
|  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 NRE-c-6 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |
|  |  | P>560 | NRE-v-7 NRE-c-7 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |

Tabela III-2: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii NRG

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| NRG | Wszystkie | P>560 | NRG-v-1 NRG-c-1 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |

Tabela III-3: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii NRSh

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| NRSh | Zapłon iskrowy | 0<P<19 | NRSh-v-1a NRSh-v-1b | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |

Tabela III-4: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii NRS

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| NRS | Zapłon iskrowy | 0<P<56 | NRS-vr-1a NRS-vi-1a NRS-vr-1b NRS-vi-1b NRS-v-2a NRS-v-2b NRS-v-3 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |

Tabela III-5: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii IWP

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| IWP | Wszystkie | 37<P<300 | IWP-v-1 IWP-c-1 IWP-v-2 IWP-c-2 IWP-v-3 IWP-c-3 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |
|  |  | 300≤P<1000 | IWP-v-4 IWP-c-4 | 1 stycznia 2019 r. | 1 stycznia 2020 r. |
|  |  | P≥1000 | IWP-v-5 IWP-c-5 | 1 stycznia 2020 r. | 1 stycznia 2021 r. |

Tabela III-6: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii IWA

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| IWA | Wszystkie | 560≤P<1000 | IWA-v-1 IWA-c-1 | 1 stycznia 2019 r. | 1 stycznia 2020 r. |
|  |  | P≥1000 | IWA-v-2 IWA-c-2 | 1 stycznia 2020 r. | 1 stycznia 2021 r. |

Tabela III-7: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii RLL

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| RLL | Wszystkie | P>0 | RLL-v-1 RLL-c-1 | 1 stycznia 2020 r. | 1 stycznia 2021 r. |

Tabela III-8: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii RLR

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| RLR | Wszystkie | P>0 | RLR-v-1 RLR-c-1 | 1 stycznia 2020 r. | 1 stycznia 2021 r. |

Tabela III-9: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do kategorii SMB silników

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| SMB | Zapłon iskrowy | P>0 | SMB-v-1 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |

Tabela III-10: Daty stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do silników kategorii ATS

| Kategoria | Typ zapłonu | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | Obowiązkowa data stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | homologacji typu UE silników | wprowadzania silników do obrotu |
| ATS | Zapłon iskrowy | P>0 | ATS-v-1 | 1 stycznia 2018 r. | 1 stycznia 2019 r. |

ZAŁĄCZNIK IV

Cykle badania w warunkach stałych dla maszyn niedrogowych (NRSC)

Tabela IV-1: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii NRE

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | Zmienna | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej o mocy odniesienia poniżej 19 kW | NRE-v-1 NRE-v-2 | G2 lub C1 |
|  |  | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej o mocy odniesienia powyżej lub równej 19 kW, ale nie większej niż 560 kW | NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 | C1 |
|  |  | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej o mocy odniesienia powyżej 560 kW | NRE-v-7 | C1 |
|  | Stała | Silnik o stałej prędkości obrotowej | NRE-c-1 NRE-c-2 NRE-c-3 NRE-c-4 NRE-c-5 NRE-c-6 NRE-c-7 | D2 |

Tabela IV-2: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii NRG

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | Zmienna | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej dla zespołu prądotwórczego | NRG-v-1 | C1 |
|  | Stała | Silnik o stałej prędkości dla zespołu prądotwórczego | NRG-c-1 | D2 |

Tabela IV-3: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii NRSh

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | Zmienna lub stała | Silnik o mocy odniesienia nieprzekraczającej 19 kW, do stosowania w maszynach przystosowanych do obsługi ręcznej | NRSh-v-1a NRSh-v-1b | G3 |

Tabela IV-4: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii NRS

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | Zmienna, pośrednia | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej o mocy odniesienia nieprzekraczającej 19 kW, przeznaczony do zastosowania pośredniej prędkości obrotowej | NRS-vi-1a NRS-vi-1b | G1 |
|  | Zmienna, znamionowa; lub stała | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej o mocy odniesienia nieprzekraczającej 19 kW, przeznaczony do zastosowania znamionowej prędkości obrotowej; silnik o stałej prędkości obrotowej o mocy odniesienia nieprzekraczającej 19 kW | NRS-vr-1a NRS-vr-1b | G2 |
|  | Zmienna lub stała | Silnik zarówno o mocy odniesienia od 19 kW do 30 kW, jak i całkowitej pojemności skokowej poniżej 1 litra | NRS-v-2a | G2 |
|  |  | Silnik o mocy odniesienia powyżej 19 kW, inny niż silnik o mocy odniesienia od 19 kW do 30 kW i całkowitej pojemności skokowej poniżej 1 litra | NRS-v-2b NRS-v-3 | C2 |

Tabela IV-5: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii IWP

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | Zmienna | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej przeznaczony do napędu dostosowanego do charakterystyki śruby napędowej o stałym skoku | IWP-v-1 IWP-v-2 IWP-v-3 IWP-v-4 IWP-v-5 | E3 |
|  | Stała | Silnik o stałej prędkości obrotowej przeznaczony do napędu śruby o regulowanym skoku lub sprzęganej elektrycznie | IWP-c-1 IWP-c-2 IWP-c-3 IWP-c-4 IWP-c-5 | E2 |

Tabela IV-6: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii IWA

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | Zmienna | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej o mocy odniesienia powyżej 560 kW przeznaczony do stosowania na statkach żeglugi śródlądowej jako jednostka pomocnicza | IWA-v-1 IWA-v-2 | C1 |
|  | Stała | Silnik o stałej prędkości obrotowej o mocy odniesienia powyżej 560 kW przeznaczony do stosowania na statkach żeglugi śródlądowej jako jednostka pomocnicza. | IWA-c-1 IWA-c-2 | D2 |

Tabela IV-7: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii RLL

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | Zmienna | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej do napędu lokomotyw | RLL-v-1 | F |
|  | Stała | Silnik o stałej prędkości obrotowej do napędu lokomotyw | RLL-c-1 | D2 |

Tabela IV-8: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii RLR

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | Zmienna | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej do napędu wagonów silnikowych | RLR-v-1 | C1 |
|  | Stała | Silnik o stałej prędkości obrotowej do napędu wagonów silnikowych | RLR-c-1 | D2 |

Tabela IV-9: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii SMB

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | Zmienna lub stała | Silniki do napędu skuterów śnieżnych | SMB-v-1 | H |

Tabela IV-10: Cykle badania NRSC w odniesieniu do silników kategorii ATS

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | Zmienna lub stała | Silniki do napędu pojazdów terenowych lub pojazdów typu side-by-side | ATS-v-1 | G1 |

Cykle badania w warunkach zmiennych dla maszyn niedrogowych

Tabela IV-11: Cykl badania w warunkach zmiennych dla maszyn niedrogowych w odniesieniu do silników kategorii NRE

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | Zmienna | Silnik o zmiennej prędkości obrotowej o mocy odniesienia powyżej lub równej 19 kW, ale nie większej niż 560 kW | NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 | Badanie NRTC |

Tabela IV-12: Cykl badania w warunkach zmiennych dla maszyn niedrogowych w odniesieniu do silników kategorii NRS (1)

| Kategoria | Tryb prędkości | Cel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | Zmienna lub stała | Silnik o mocy odniesienia powyżej 19 kW, inny niż silnik o mocy odniesienia od 19 kW do 30 kW i całkowitej pojemności skokowej poniżej 1 litra | NRS-v-2b NRS-v-3 | LSI-NRTC |

(1) Ma zastosowanie tylko w odniesieniu do silników o maksymalnej prędkości testowej ≤ 3400 obr./min.

ZAŁĄCZNIK V

Okresy trwałości emisji, o których mowa w art. 24 ust. 1

Tabela V-1: Okresy trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii NRE

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | Zapłon samoczynny | Zmienna | 0<P<8 | NRE-v-1 | 3000 |
|  | Zapłon samoczynny |  | 8≤P<19 | NRE-v-2 |  |
|  | Zapłon samoczynny |  | 19≤P<37 | NRE-v-3 | 5000 |
|  | Zapłon samoczynny |  | 37≤P<56 | NRE-v-4 | 8000 |
|  | Wszystkie |  | 56≤P<130 | NRE-v-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-v-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-v-7 |  |
|  | Zapłon samoczynny | Stała | 0<P<8 | NRE-c-1 | 3000 |
|  | Zapłon samoczynny |  | 8≤P<19 | NRE-c-2 |  |
|  | Zapłon samoczynny |  | 19≤P<37 | NRE-c-3 |  |
|  | Zapłon samoczynny |  | 37≤P<56 | NRE-c-4 | 8000 |
|  | Wszystkie |  | 56≤P<130 | NRE-c-5 |  |
|  |  |  | 130≤P≤560 | NRE-c-6 |  |
|  |  |  | P>560 | NRE-c-7 |  |

Tabela V-2: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii NRG

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRG | Wszystkie | Stała | P>560 | NRG-v-1 | 8000 |
|  |  | Zmienna |  | NRG-c-1 |  |

Tabela V-3: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii NRSh

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Pojemność skokowa (cm3) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRSh | Zapłon iskrowy | Zmienna lub stała | 0<P<19 | SV<50 | NRSh-v-1a | 50/125/3001) |
|  |  |  |  | SV≥50 | NRSh-v-1b |  |

1) Godziny EDP odpowiadające kategoriom EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3 zdefiniowanym w aktach delegowanych.

Tabela V-4: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii NRS

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Pojemność skokowa (cm3) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRS | Zapłon iskrowy | Zmienna, znamionowa; lub stała | 0<P<19 | 80≤SV<225 | NRS-vr-1a | 125/250/5001) |
|  |  | Zmienna, pośrednia |  |  | NRS-vi-1a |  |
|  |  | Zmienna, znamionowa; lub stała |  | SV≥225 | NRS-vr-1b | 250/500/10001) |
|  |  | Zmienna, pośrednia |  |  | NRS-vi-1b |  |
|  |  | Zmienna lub stała | 19≤P<30 | SV≤1000 | NRS-v-2a | 1000 |
|  |  |  |  | SV>1000 | NRS-v-2b | 5000 |
|  |  |  | 30≤P<56 | Każda | NRS-v-3 | 5000 |

1) Godziny EDP odpowiadające kategoriom EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3 zdefiniowanym w aktach delegowanych.

Tabela V-5: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii IWP

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | Wszystkie | Zmienna | 37≤P<75 | IWP-v-1 | 10000 |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP-v-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP-v-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP-v-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP-v-5 |  |
|  |  | Stała | 37≤P<75 | IWP-c-1 | 10000 |
|  |  |  | 75≤P<130 | IWP-c-2 |  |
|  |  |  | 130≤P<300 | IWP-c-3 |  |
|  |  |  | 300≤P<1000 | IWP-c-4 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWP-c-5 |  |

Tabela V-6: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii IWA

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | Wszystkie | Zmienna | 560≤P<1000 | IWA-v-1 | 10000 |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-v-2 |  |
|  |  | Stała | 560≤P<1000 | IWA-c-1 |  |
|  |  |  | P≥1000 | IWA-c-2 |  |

Tabela V-7: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii RLL

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLL | Wszystkie | Zmienna | P>0 | RLL-v-1 | 10000 |
|  |  | Stała | P>0 | RLL-c-1 |  |

Tabela V-8: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii RLR

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLR | Wszystkie | Zmienna | P>0 | RLR-v-1 | 10000 |
|  |  | Stała | P>0 | RLR-c-1 |  |

Tabela V-9: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do silników kategorii SMB

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMB | Zapłon iskrowy | Zmienna lub stała | P>0 | SMB-v-1 | 400 |

Tabela V-10: Okres trwałości emisji (EDP) w odniesieniu do kategorii silnika

| Kategoria | Typ zapłonu | Tryb prędkości | Zakres mocy (kW) | Podkategoria | EDP (w godzinach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS | Zapłon iskrowy | Zmienna lub stała | P>0 | ATS-v-1 | 500/10002) |

2) Godziny EDP odpowiadają następującym całkowitym pojemnościom silnika: <100 cm3 / ≥100 cm3.

ZAŁĄCZNIK VI

Wartości graniczne emisji według dyrektywy ATEX, o których mowa w art. 32 ust. 4

Tabela VI-1: Wartości graniczne emisji według dyrektywy ATEX w odniesieniu do silników kategorii NRE

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | THC | NOx | Masa cząstek stałych | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| Dyrektywa ATEX | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0<P<8 | Zapłon samoczynny | 8 | 7,5 | 0,4 | 6,0 |
| Dyrektywa ATEX | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8≤P<19 | Zapłon samoczynny | 6,6 | 7,5 | 0,4 | 6,0 |
| Dyrektywa ATEX | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19≤P<37 | Zapłon samoczynny | 5,5 | 7,5 | 0,6 | 6,0 |
| Dyrektywa ATEX | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37≤P<56 | Zapłon samoczynny | 5,0 | 4,7 | 0,4 | 6,0 |
| Dyrektywa ATEX | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56≤P<130 | Wszystkie | 5,0 | 4,0 | 0,3 | 6,0 |
| Dyrektywa ATEX | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130≤P≤560 | Wszystkie | 3,5 | 4,0 | 0,2 | 6,0 |
| Dyrektywa ATEX | NRE-v-7 NRE-c-7 | P>560 | Wszystkie | 3,5 | 6,4 | 0,2 | 6,0 |

Tabela VI-2: Wartości graniczne emisji według dyrektywy ATEX w odniesieniu do silników kategorii NRG

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | HC | NOx | Masa cząstek stałych | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| Dyrektywa ATEX | NRG-c-1 | P>560 | Wszystkie | 3,5 | 6,4 | 0,2 | 6,0 |
|  | NRG-v-1 |  |  |  |  |  |  |

Tabela VI-3: Wartości graniczne emisji według dyrektywy ATEX w odniesieniu do silników kategorii RLL

| Etap emisji | Podkategoria silnika | Zakres mocy | Typ zapłonu silnika | CO | THC | NOx | Masa cząstek stałych | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| Dyrektywa ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P≤560 | Wszystkie | 3,5 | (HC+NOx≤4,0) | 0,2 | 6,0 |
| Dyrektywa ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P>560 kW | Wszystkie | 3,5 | 0,5 | 6,0 | 0,2 | 6,0 |
| Dyrektywa ATEX | RLL-v-1 RLL-c-1 | P>2000 kW i SVc1)>5 litrów | Wszystkie | 3,5 | 0,4 | 7,4 | 0,2 | 6,0 |

1) Pojemność skokowa na cylinder.